## Slide 1
青韵智控
让传统制茶更可控
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
01
青韵智控
一片好茶，
源于更可控的做青
凤凰单丛做青多模态感知与自适应控制系统
以数字科技重塑传统制茶工艺
让做青从“按时间执行”走向“按状态决策”
申报单位：广东工业大学
项目类别：科技发明制作
项目负责人：王恩泽
中国茶·产业智造·中国未来

## Slide 2
青韵智控
让传统制茶更可控
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
02
目录
01
项目背景
04
实施与验证
CONTENTS
行业痛点与技术缺口
从实验室到真实场景的验证路径
02
项目概述
05
商业模式
以数字科技
系统定位、总体架构与作品形态
应用场景、目标客户与商业路径
重塑传统制茶工艺
03
关键技术
06
未来展望
DIGITAL INTELLIGENCE
FOR BETTER CHINESE TEA
多模态感知、状态估计与自适应控制
发展规划、产业拓展与社会价值

## Slide 3
青韵智控
让传统制茶更可控
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
03
01
项目背景
传统做青面临的现实问题 与技术缺口
“好茶，难以标准化； 好工艺，难以复制。”
中 国 茶 · 产 业 智 造 · 中 国 未 来
1.1 行业现状
做青是形成凤凰单丛品质的关键环节，但仍高度依赖人工经验
做青通过控制叶片的物理化学变化，决定了凤凰单丛的香气类型、滋味层次和品质稳定性，
是制茶过程中最关键、也最难标准化的环节。
凤凰单丛的品质特征
做青过程复杂，影响因素多
现有模式面临的问题
香气丰富
环境条件多变
品质不稳定
花香、果香等多种香型
温度、湿度、通风等随
同一批次差异大，
天气和场地变化
受人工经验影响大
滋味醇厚
叶片状态难以量化
生产效率低
口感层次丰富
含水率、酶活性、红变程度等
高度依赖人工观察
难以实时准确获取
和多次试错
品质高、价值高
工艺依赖经验
难以规模化推广
具有稳定的地域与文化价值
主要依靠制茶师的经验判断，
优质工艺难以复制，
难以标准化和复制
制约产业发展
亟需新的技术手段，实现做青过程的状态感知、智能判断与精准控制

## Slide 4
青韵智控
让传统制茶更可控
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
04
01
项目背景
传统做青面临的现实问题 与技术缺口
“好茶，难以标准化； 好工艺，难以复制。”
中 国 茶 · 产 业 智 造 · 中 国 未 来
1.2 现有自动化边界
现有自动化主要解决“会执行”，仍缺少对鲜叶状态的理解与动态响应
已经可以做到
仍然缺少
自动摇青
多源状态联合表征
可按照设定程序完成基础执行
难以同时融合香气、视觉、失水与环境信息
固定程序控制
预设转速、时长、间隔后自动运行
跨天气／茶季／批次稳定
温湿度监测
工况变化下结果一致性不足
能记录环境变化
电子鼻阶段识别
状态进入工艺决策闭环
可用于识别部分加工阶段特征
感知结果尚未真正驱动下一步做青动作
机器视觉提取色泽
以成茶品质验证控制效果
可获取叶色和外观信息
最终还缺少面向品质稳定性的闭环验证
做青自动化≠做青智能化
关键缺口在于：从“监测与执行”走向“理解状态并动态决策”

## Slide 5
青韵智控
让传统制茶更可控
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
05
02
项目概述
系统定位、总体架构 与作品形态
“用数字科技 让好茶更可控。”
中 国 茶 · 产 业 智 造 · 中 国 未 来
2.1 系统定位
面向凤凰单丛做青的智能感知与精准控制系统
青韵智控面向凤凰单丛做青环节，构建“多模态感知一状态估计一工艺决策一执行控制”一体化系统，
实现做青过程的状态实时感知、关键指标智能判断与工艺参数精准控制，以数字科技重塑传统制茶工艺。
多模态感知
状态估计
工艺决策
执行控制
采集温湿度、香气、图像等
融合多源信息，判断做青
生成个性化做青控制策略
驱动设备完成精准控制
多维度信息
状态与发展趋势
（时间、温度、翻叶频率等）
实现稳定、优质、可复制
看得见
看得准
控得住
可复制
2.2 总体架构
数据驱动·闭环控制·持续优化
2.3作品形态
鲜叶信息
感知硬件模块
多模态感知
状态估计
工艺决策
执行控制
(可集成、可迁移)
（数据采集与预处理）
（特征提取与融合）
（控制策略生成）
（设备驱动与反馈）
环境参数
控制软件系统
（算法模型+控制策略）
图像数据
设备集成方案
香气数据
（适配现有做青设备）
执行反馈与数据闭环
数据分析平台
历史数据
（过程可视化与记录）
以数字科技传承茶香
让传统工艺焕发新生

## Slide 6
青韵智控
让传统制茶更可控
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
06
02
项目概述
系统定位、总体架构 与作品形态
“用数字科技 让好茶更可控。”
中 国 茶 · 产 业 智 造 · 中 国 未 来
2.3 系统架构
软硬件协同的全流程闭环控制系统
青韵智控由多模态感知设备、边缘计算与控制系统、执行设备和数据平台组成，
形成“感知一分析一决策一控制一反馈”的闭环，实现做青过程的智能化、标准化与可复制。
01
感知层
02
分析层
03
执行层
04
数据层
多维数据采集
状态估计与工艺决策
设备驱动与过程控制
记录、分析与优化
视觉图像采集
• 多模态信息融合
通风、温湿度等设备控制
过程数据存储与可视化
温湿度与环境参数监测
• 做青状态实时估计
·执行策略动态调整
历史数据分析与工艺优化
挥发性气体（香气）检测
关键指标智能判断
安全保护与异常处理
模型迭代与远程运维
多源数据同步采集
工艺参数自适应决策
支持现有设备改造升级
支持多茶厂、多批次管理
状态反馈与模型自学习
全流程感知
智能决策
精准执行
数据闭环
看得见
想得准
控得住
可优化

## Slide 7
青韵智控
让传统制茶更可控
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
07
03
关键技术
多模态感知、 状态估计与自适应控制
“看得见、闻得到、 测得准，才能控得住。”
中 国 茶 · 产 业 智 造 · 中 国 未 来
3.1 多模态鲜叶状态感知
融合多源信息，构建鲜叶多维特征表征
针对鲜叶在做青过程中的复杂变化，构建“视觉-光谱-气体-温湿度”等多模态感知体系，
实现对鲜叶外观、内含物质、香气成分与环境参数的同步采集，为后续状态估计与工艺决策提供全面、可靠的数据基础。
多模态数据融合
视觉图像
光谱信息
气体信息
环境参数
图像特征
获取叶片外观形态信息
反映内含物质变化
捕捉香气成分动态
记录工艺环境条件
光谱特征
气体特征
环境特征
·叶片颜色（RGB)
·近红外光谱（NIR)
·挥发性有机物（VOCs)
·温度
·叶面纹理
·叶绿素含量
·香气特征指纹
·湿度
·叶片形态与完整度
·多酚类物质特征
·芳香物质种类与浓度
·通风风速
多维特征向量
·叶缘变化特征
·水分与化学成分信息
·气味变化趋势
·环境变化趋势
为状态估计与工艺决策
看得见
测得准
提供全面的数据基础
闻得到
知环境
多维感知融合，让鲜叶状态从“经验判断”走向“数据认知”

## Slide 8
青韵智控
让传统制茶更可控
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
08
03
关键技术
多模态感知、 状态估计与自适应控制
“看得见、闻得到、 测得准，才能控得住。”
中 国 茶 · 产 业 智 造 · 中 国 未 来
3.2 电子鼻工程化
稳定采样与跨批次校准是电子鼻走向真实生产的关键
电子鼻面临的挑战，不在于MOS传感器能否对香气产生响应，而在于能否在湿热的加工环境、不同批次的茶叶原料
以及长期重复使用的条件下稳定工作，持续提供可靠、可比的气味指纹，为后续状态估计与工艺决策提供支撑。
主要问题
工程措施
工程目标
湿度干扰
固定采样流量
响应稳定
做青环境湿热变化会显著影响传感响应
保持采样过程一致
独立清洗气路
恢复可控
基线漂移
缩短恢复时间、减少残留
长时间运行后零点与灵敏度会发生偏移
批次可比
动态基线
器件老化
跟踪零点变化并做归一化
现场可用
长期使用导致响应衰减与一致性下降
温湿度补偿
同步采集环境量并进行修正
器件差异
不同批次传感器初始特性存在偏差
周期参考校准
技术边界
用标准参考点检查稳定性
低成本MOS电子鼻用于获取
吸附残留
跨批次归一化
综合体响应指纹，不直接声称
残留气体影响恢复速度与下一次采样
提高不同批次数据可比性
单一VOC的定量浓度。
电子鼻工程化的关键，不在“能不能响应”，而在“能不能稳定工作”
只有解决湿热环境、漂移与跨批次问题，电子鼻才可能真正进入做青现场。

## Slide 9
青韵智控
让传统制茶更可控
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
09
03
关键技术
多模态感知、 状态估计与自适应控制
“看得见、闻得到、 测得准，才能控得住。”
中 国 茶 · 产 业 智 造 · 中 国 未 来
3.3 做青状态估计
将多源感知信号转化为可解释的工艺状态
系统并不直接输出某一个电机参数，而是先基于视觉、电子鼻、环境与历史过程信息，判断鲜叶当前处于何种做青状态，
并估计其发展趋势，为后续工艺决策提供可信依据。
输入特征
状态建模
决策输出
视觉特征
做青状态S(t)
状态识别
叶色、叶缘红变、卷曲度、表面纹理
含水状态
气味特征
工艺策略生成
青气消退、花香显露、挥发性响应轨迹
温热状态
香气发展
执行参数推荐
环境参数
温度、湿度、通风与静置时间
下一次翻动时机
过程信息
翻动强度
柔软程度
叶缘红变
翻动次数、间隔时长、前序状态变化
持续时间
融合特征提取+状态空间映射+趋势判断
静置时长
失水信息
阶段判断
成熟度指数
模型置信度
含水率变化与鲜叶柔软度
安全约束
初期/中期/
0-100
高/中/低
当置信度不足时，回退至保守工艺，
多源同步输入
临界成熟
不盲目自动控制。
先回答“茶叶现在怎么样”，再决定“下一步怎么做”
状态估计是连接多模态感知与自适应控制的关键桥梁。
⌛

## Slide 10
青韵智控
让传统制茶更可控
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
10
03
关键技术
多模态感知、 状态估计与自适应控制
“控得稳，关键在于 先判得准，再调得对。”
中 国 茶 · 产 业 智 造 · 中 国 未 来
3.4 自适应闭环控制
让做青决策从固定程序走向状态驱动
系统依据状态估计结果，不再按固定时间表执行翻动，而是根据鲜叶当前状态动态决定翻动时机、强度、持续时间
与静置时长，从而实现更稳定的做青过程控制。
传统方式VS状态驱动方式
闭环控制流程
控制输出与安全约束
传统方式
状态驱动方式
多模态感知
控制输出（决策参数）
（固定程序）
（自适应控制）
气味、视觉、温湿度、失水
下一次翻动时机
固定时间表
实时感知状态
按经验设定时间点
多源信息融合判断
翻动强度
同批同程序
动态调整参数
持续时间
不同原料采用相同工艺
按状态生成控制策略
反馈修正
状态判断
状态驱动
结果回采与
阶段、成熟度、
静置时长
模型更新
闭环控制
趋势
难适应原料差异
适应批次差异
受品种、季节、鲜叶
安全约束
个性化、柔性化控制
状态影响大
置信度不足时回退保守工艺
执行控制
策略生成
品质波动较大
更利于品质稳定
转速、持续时间、
翻动时机与
允许人工确认关键节点
易出现过青或欠青
过程可控、结果更一致
静置时长
参数推荐
异常状态触发报警与停机保护
不再按“几点钟摇青”，而是按“茶叶现在需要什么”来决定下一步
自适应闭环控制是实现品质稳定与工艺可复制的关键环节。

## Slide 11
青韵智控
让传统制茶更可控
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
11
03
关键技术
多模态感知、 状态估计与自适应控制
“创新不在传感器更多， 而在状态真正进入 工艺决策。”
中 国 茶 · 产 业 智 造 · 中 国 未 来
3.5 技术创新与方案对比
创新不在“多一个传感器”，而在于把多模态状态表征真正接入工艺决策闭环
对比维度 | 传统人工 | 固定程序自动化 | 单一电子鼻 识别研究 | 青韵智控 目标方案
自动执行 | 无 × | 有 ✓ | 无 × | 有 ✓
VOC 在线感知 | 无 × | 无 × | 有 ✓ | 有 ✓
视觉 / 失水融合 | 经验判断 − | 无 × | 无 × | 有 ✓
跨批次校准 | 依赖师傅 − | 弱 − | 部分 − | 有 ✓
状态驱动控制 | 有 ✓ | 无 × | 无 × | 有 ✓
成茶品质闭环 | 有但不可量化 − | 弱 − | 少 − | 目标建立 ✓
相比传统人工和现有技术方案，青韵智控通过多模态感知、跨批次校准与状态驱动控制，实现从“经验判断”到“数据驱动”、
从“被动执行”到“主动决策”的转变。
三项创新
多模态状态表征
融合气味、视觉、温湿度、
失水等多源信息，构建更全面
的做青状态表征。
跨批次稳定校准
建立跨原料、跨批次的状态
校准与自适应机制，提升
模型泛化能力。
状态驱动闭环决策
让多模态感知结果直接驱动
工艺决策，实现从感知到执行
的闭环控制。
正式结论需以文献、产品资料或真实实验结果为依据。
关键不是把监测手段叠加，而是让“感知结果”真正决定下一步做青动作
以数据传承经验，让制茶技艺在可感知、可决策、可复制中持续进化。

## Slide 12
青韵智控
让传统制茶更可控
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
12
04
实施与验证
实验路径、对照验证 与品质评价
“先证明测得准， 再证明判断对， 最后证明控制有效。”
中 国 茶 · 产 业 智 造 · 中 国 未 来
4.1 分阶段验证路线
先证明“测得准”，再证明“判断对”，最后证明“控制有效”
项目采用渐进式验证路线，先完成真实做青过程的在线监测与数据同步，再进入师傅确认的半自动验证，
最后在安全边界内探索状态驱动的闭环控制，逐步建立从感知到控制的可信证据链。
当前目标
阶段1|在线监测
阶段2丨人工确认半自动
阶段3丨自适应闭环
完成第一批真实做青
数据采集
传感稳定性验证
系统生成做青建议
状态驱动工艺参数输出
建立验证用标准记录表
多源数据同步采集
师傅确认后执行
在安全边界内自动控制
真实做青过程被动记录
记录建议与实际差异
形成执行一反馈一再优化闭环
为A/B/C对照试验
做准备
验证逻辑
采得到
判得对
控得住
分阶段验证不是保守，而是为真实落地建立可信边界
当前项目处于原型研发与真实数据采集准备阶段，第一阶段以旁路在线监测与状态评估为主，不直接接管生产
当前阶段
3

## Slide 13
青韵智控
让传统制茶更可控
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
13
04
实施与验证
实验路径、对照验证 与品质评价
“不仅要看模型表现， 更要看成茶结果。”
中 国 茶 · 产 业 智 造 · 中 国 未 来
4.2 A/B/C 对照试验设计
用同原料、同后处理、不同做青策略，验证系统是否真正有效
项目将在相同原料、相同后处理条件下，设置A/B/C三组对照试验，通过过程数据与成茶品质的综合评价，
验证智能化系统是否能够提升做青过程的质量稳定性与工艺可控性。
A组丨老师傅传统做青
B组丨固定程序自动做青
C组丨青韵智控状态驱动做青
依经验判断翻动时机
• 按预设时间表执行
多模态感知状态
人工控制强度与静置
• 参数固定不随状态变化
动态生成做青建议/参数
作为品质基准组
作为自动化对照组
作为核心验证组
统一控制条件
同品种鲜叶
同采摘标准
同杀青揉捻烘焙
随机分组
同一评价流程
评价指标体系
过程指标
品质指标
验证输出
状态识别一致性
感官审评
A/B/C结果对比
做青时机偏差
香气与滋味评分
是否降低波动
含水率/环境记录
批次稳定性
是否具备推广价值
真正的验证，不是参数更复杂，而是最终茶更稳定、更可复制
当前以试验设计与验证框架展示为主，具体结果待实测数据形成后补充。

## Slide 14
青韵智控
让传统制茶更可控
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
14
05
商业模式
应用场景、目标客户 与商业路径
“让好技术真正走进产区。”
中 国 茶 · 产 业 智 造 · 中 国 未 来
5.1 商业模式
面向茶产业的可持续落地路径
青韵智控面向凤凰单丛及名优茶做青场景，提供集感知硬件、决策软件与工艺服务于一体的整体解决方案，
从示范产线起步，逐步向区域化、产业化服务落地，助力传统制茶向智能化、标准化、可持续发展。
目标客户
应用场景
盈利模式
茶叶生产企业
设备销售
名优茶（凤凰单丛等）
名优茶产区、茶企、合作社
做青产线
智能做青感知系统及集成设备
茶叶加工设备厂商
技术服务
智能化升级需求
现有生产线
工艺优化、数据分析、远程运维
智能化改造
农业科技服务机构
软件订阅
推广与技术服务
智能决策系统、数据平台
新建智能化
政府与产业园区
做青示范线
定制化解决方案
乡村振兴、产业升级
按产线需求提供整体方案
发展路径
短期 (1-2年)
中期 (3-5年)
长期 (5年以上)
打磨产品，试点推广
扩大应用，形成标准化方案
拓展茶类与区域，打造行业标杆
先在产区验证价值，再把智能做青推向更广阔的茶产业场景

## Slide 15
青韵智控
让传统制茶更可控
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
15
05
商业模式
应用场景、目标客户 与商业路径
“让好技术真正走进产区。”
中 国 茶 · 产 业 智 造 · 中 国 未 来
5.2 商业落地策略
优先从低侵入、低风险的感知辅助与设备改造切入
目标客户
产品假设
凤凰单丛中小茶企
从低到高
逐步深入
持续创造价值
传统工艺、提质增效需求
感知辅助版
设备改造版
闭环控制版
茶叶合作社
旁路在线监测+
在现有做青设备上
状态驱动的感知一
标准化生产、统一管理
状态评估
加装感知与控制模块
决策一执行一体化系统
不直接接管生产
规模化茶企
多基地、多产线智能化升级
茶叶加工设备企业
设备智能化、产品差异化
高校/科研机构
工艺研究、技术验证与成果转化
商业模式假设
证据状态与商业边界
客户访谈：待开展
BOM：预研估算
设备销售
改造与技术服务
软件/数据服务
付费意愿：待验证
MVP感知系统预算：
标准化产品销售
设备改造、安装调试
智能决策系统
约1000-3000元
获取初始收益
与持续运维服务
数据平台与订阅服务
市场规模：待核验
正式材料以真实采购记录替换。
先以感知辅助切入，再逐步走向设备改造与闭环控制

## Slide 16
青韵智控
让传统制茶更可控
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
16
06
未来展望
发展规划、风险控制 与产业延展
“先做出可信样机，再逐步 走向真实茶季 与真实产线。”
中 国 茶 · 产 业 智 造 · 中 国 未 来
6.1 未来展望与风险
先完成可信样机和真实证据，再扩展茶季、茶企和茶类
未来1年
未来3年
茶企/合作社试用
0-3个月
4-6个月
7-9个月
10-12个月
在更多产区推广应用，形成可复制模式
完善外挂改造和闭环设备
适配不同规模与场景，提升通用性
建立工艺数据与知识库
完成多模态
多批次状态模型
人工确认半自动
闭环验证
沉淀工艺规律，支持持续优化
采集平台
研究向其他乌龙茶迁移
逐步扩展至不同乌龙茶类与工艺
控制规则和
成茶品质评价
稳定性/干扰/
多模态消融
安全回退
关键风险与应对
标定实验
主要风险
应对策略
茶企／合作社
传感漂移
校准和补偿
跨批次验证
真实试点
数据不足
A/B/C小规模
小样本模型、多批次采集
获取首批
对照
真实做青数据
形成专利/软件/
闭环风险
分阶段、人工接管
数据资产
市场风险
真实访谈和低侵入试用
路线不是一步到位，而是在安全边界内逐步完成从感知到控制的闭环

## Slide 17
青韵智控
让传统制茶更可控
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
17
让一片好茶，
“一片茶叶，
连接传统与未来。”
从经验走向可感知、可计算、可控制。
感谢聆听
广东工业大学
中国茶·产业智造·中国未来
茶 香 中 国
智 造 未 来
青韵智控——以数字技术守护传统制茶经验