## Slide 1
青韵智控
凤凰单丛做青辅助系统
让做青过程有记录，让工艺经验可复盘
广东工业大学 挑战杯项目答辩
项目负责人：王恩泽 2026年10月
Notes: 开场约20秒。当前作品以多参数采集、过程记录和批次追溯为核心。硬件指标引用项目归档的数据结果.xlsx，状态识别、自适应执行及品质改善属于后续验证。负责人沿用原PPT信息。背景沿用原文件，仅作装饰，不表示真实样机或应用现场。

## Slide 2
问题、方案与已有成果
01
为什么需要辅助
做青经验如何形成可复盘的记录
02
我们做出了什么
采集固件、数据平台与工程处理结果
03
怎样走向应用
工艺验证、现场试用与转化计划
Notes: 约15秒。六个章节按问题、方案和成果组织，保持原17页总数，不增加团队正文页。

## Slide 3
青韵智控
记录做青过程
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
03
01
项目背景
凤凰单丛
做青辅助系统
做青判断需要可连续观察的过程信息
01
状态难量化
气味、空气温湿度与质量随时间变化
02
动作难复盘
摇青与静置节点需要对应过程记录
03
经验难积累
不同批次需要统一档案进行比较
Notes: 约30秒。本页为项目问题定义，来源为项目说明书与研发路线，并非客户调研统计。项目希望研究多参数数据如何辅助师傅判断，尚未证明生产效率或品质提高。来源：submission/03_作品说明书/青韵智控_作品说明书主稿.md，docs/13_硬件测试后完整研发路线与验收标准.md。

## Slide 4
青韵智控
记录做青过程
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
04
01
项目背景
凤凰单丛
做青辅助系统
过程档案把零散观察组织起来
记录方式 | 能够保留的信息
人工节点记录 | 师傅判断、操作与时点
单项传感记录 | 某一测点的连续变化
本项目过程档案 | 多参数、事件、标签与批次关联
工艺判断仍由师傅掌握
Notes: 约25秒。这是记录方式的功能示意，未针对任何具体竞品给出性能排名。当前项目可证明的是档案组织能力，决策有效性待独立批次验证。来源：software/host_mvp/README.md。

## Slide 5
青韵智控
记录做青过程
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
05
02
项目概述
凤凰单丛
做青辅助系统
采集与追溯是当前作品的主线
多参数
采集
ESP32-S3
传感帧
上位机
批次记录
回放与
工程分析
工艺事件与人工标签随批次保存
状态识别与执行控制属于后续扩展
Notes: 约30秒。固件QY-FW-0.4.0，JSONL-v0.3，上位机host_mvp-v0.9.0。设备约1 Hz顺序读取，统一时间记录，不称严格硬件同步。设计中的受限命令接口不等于实体控制已验收。来源：docs/14_答辩软硬件与工程数据冻结单_20261009.md，software/host_mvp/README.md。

## Slide 6
青韵智控
记录做青过程
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
06
02
项目概述
凤凰单丛
做青辅助系统
表格覆盖气敏、温湿度与静态称重
来源：《数据结果.xlsx》，填写说明及各处理结果表
模块 | 当前依据 | 测量对象
3路TGS + BME688 | 响应与重复性结果 | 气敏响应指纹
双SHT31 | 最大偏差0.197 ℃ 1.506 %RH | 空气温湿度
HX711 | 10点各5次标定 | 质量变化
叶温与RGB | 预留接口，待验证 | 后续扩展
当前阶段：感知与数据追溯原型
Notes: 约35秒。硬件结果仅以归档的处理结果表为准，本地实机资料在项目之外。本页不展示隔离记录或AI生成样机。四通道为TGS2600、TGS2602、TGS2603电压加BME688气体电阻。SHT31为TH1—TH5，每组环境与采样腔两行。表格申报材料摘要E4:E14为否，原标记未改，正式申报前应确认含义。

## Slide 7
青韵智控
记录做青过程
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
07
03
关键技术
凤凰单丛
做青辅助系统
每个批次保留数据与工艺事件
批次身份
原料信息
传感帧
时间序列
事件与
人工标签
回放与
来源追溯
原始记录保留，分析参数可备查
软件能力可用模拟模式演示
Notes: 约30秒。创新特色首先体现在多参数、质量标记、事件、标签与批次关联的工程组织。现场软件演示须标注模拟模式，不将模拟曲线当成茶样试验。2026年10月9日本机软件复验59/60通过，工程报告用例因缺少matplotlib错误，演示报告导出前需整改。来源：software/host_mvp/README.md，docs/15_答辩基础报告_20261009.md。

## Slide 8
青韵智控
记录做青过程
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
08
03
关键技术
凤凰单丛
做青辅助系统
四个气敏通道具有重复响应记录
来源：《数据结果.xlsx》，电子鼻_处理结果 O5:O8、S8:S10
Chart: 重复测量CV（%）
| TGS2600 | TGS2602 | TGS2603 | BME688
重复测量CV（%） | 8.0341 | 3.887 | 4.6236 | 8.1937
6.18%
平均CV
3.73%
短期基线漂移
Notes: 约35秒。CV按O5:O8缓存值绘图，五次重复响应为表内处理数据。最大CV 8.19%，响应幅度39.16%—67.36%，响应时间58.6—97.4秒。BME688电阻响应方向与TGS电压不同，CV使用处理表口径，不把响应幅度当香气浓度。湿度补偿、气路与跨批次稳定性仍待验证。申报标记原为否，待确认正式使用含义。

## Slide 9
青韵智控
记录做青过程
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
09
03
关键技术
凤凰单丛
做青辅助系统
静态称重标定平均相对误差为0.162%
来源：《数据结果.xlsx》，HX711_标定结果 A5:A14、I5:I14、P5:P8
Chart: 标准质量（g）
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000
相对误差（%） | 0.256 | 0.2854 | 0.15773 | 0.1879 | 0.14856 | 0.13773 | 0.14171 | 0.1095 | 0.0888 | 0.10444
10点 × 5次
500–5000 g
0.285%
最大相对误差
Notes: 约30秒。标定是500—5000g静态10点，每点5次，图中为各标定点相对误差。最大CV 0.204%，线性R²0.99999986。质量变化不能直接解释为绝对含水率，动态精度和长期漂移待验证。原表申报标记为否，待确认。

## Slide 10
青韵智控
记录做青过程
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
10
03
关键技术
凤凰单丛
做青辅助系统
480分钟连续记录完整率为99.92%
来源：《数据结果.xlsx》，整机稳定性 RUN10（2026-09-27）
480 min
连续记录时长
99.92%
28777 / 28800 条
异常重启 | 最长连续缺失
0 次 | 12 s
这些指标覆盖该次记录条件
Notes: 约30秒。完整率按有效数/理论数计算，不等于全面8小时安全验收。理论有效记录差为23，H14丢包数为20，定义差异保留，未擅改。独立急停、安全链、失联、流量、滚筒与编码器实机验收不由本表证明。原表申报标记为否，待确认。

## Slide 11
青韵智控
记录做青过程
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
11
03
关键技术
凤凰单丛
做青辅助系统
工程特色与研究目标分别举证
工程特色 | 当前依据 | 进一步证明
多参数联合记录 | 模块处理表与平台 | 真实完整做青批次
批次可追溯 | 数据、事件和标签 | 生产现场可用性
状态辅助判断 | 研发路线 | 跨批次模型与消融
工艺决策建议 | 后续设计 | 人工确认与品质对照
Notes: 约30秒。核心创新表述保持具体。已实现数据组织与回放，多模态识别增益、跨批次校准收益、自适应决策效果尚需实验。未核实专利、论文、第三方检测或行业领先幅度，不写成成果。来源：docs/15_答辩基础报告_20261009.md，docs/13_硬件测试后完整研发路线与验收标准.md。

## Slide 12
青韵智控
记录做青过程
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
12
04
实施验证
凤凰单丛
做青辅助系统
120分钟静置联合采集保留质量变化
来源：《数据结果.xlsx》，联合采集汇总 JOINT01—JOINT10
Chart: 累计时间（min）
| 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
窗口端点质量（g） | 4004.705 | 3994.879 | 3983.585 | 3975.331 | 3965.122 | 3954.94 | 3945.892 | 3935.004 | 3925.608 | 3916.438 | 3906.172
98.533 g
起末质量减少
99.92%
7194 / 7200 条
Notes: 约30秒。图由10个12分钟窗口的起末端点绘制，仅表示窗口端点间的连接，不是逐秒原始曲线。初始4004.705g，结束3906.172g，减少98.533g，占初始2.46%。样品为凤凰单丛静置，未包含完整摇青与静置循环，不能当成含水率或品质结果。原表K/L为结束减初始的负值，此页使用正减少量。原表申报标记为否，待确认。

## Slide 13
青韵智控
记录做青过程
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
13
04
实施验证
凤凰单丛
做青辅助系统
工艺有效性将用独立批次对照验证
A 传统做青 | B 固定程序 | C 辅助决策
师傅经验判断 | 按预设参数执行 | 建议经人工确认
统一原料与后处理，随机分组
比较过程记录、感官审评与批次稳定性
试验设计，尚无品质提升结论
Notes: 约30秒。后续试验需先完成模型、人工确认流程及必要安全验收。A/B/C控制原料、后处理和评价流程，采用独立批次与盲评，具体批次数按统计功效与试验资源制定，未开展结果不可填写。来源：docs/13_硬件测试后完整研发路线与验收标准.md。

## Slide 14
青韵智控
记录做青过程
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
14
05
应用转化
凤凰单丛
做青辅助系统
过程复盘服务于茶企与工艺教学
01
茶企过程记录
保存原料、测点、工艺节点与批次变化
02
经验整理与教学
结合师傅标签回看关键工艺节点
03
工艺研究
为跨批次比较与后续模型提供数据
Notes: 约25秒。本页为应用价值主张，尚无用户效果统计，不宣称降低成本、替代师傅或已提升成茶品质。现场试用和客户访谈待开展。来源：docs/07_市场调研与商业验证计划.md。

## Slide 15
青韵智控
记录做青过程
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
15
05
应用转化
凤凰单丛
做青辅助系统
先验证感知辅助产品的付费需求
收入假设 | 成本构成
设备销售 | 传感器、采集板、外壳与装配
部署与技术服务 | 安装、校准、培训与售后
软件服务（后续） | 维护、迭代与数据服务
单位毛利＝售价－物料－装配－交付成本
访谈、采购BOM与付费试点决定财务预测
Notes: 约30秒。目标先考虑凤凰单丛中小茶企与科研教学客户。收入、售价、销量、付费意愿尚未验证，不填虚构营收或融资金额。早期1000—3000元预研预算不当作整机报价。财务测算应使用采购BOM、装配工时、交付与售后成本，并做销量和毛利敏感性分析。来源：docs/07_市场调研与商业验证计划.md。

## Slide 16
青韵智控
记录做青过程
项目背景
项目概述
关键技术
实施与验证
商业模式
未来展望
16
06
未来规划
凤凰单丛
做青辅助系统
团队按验证门槛推进下一阶段
补齐证据
环境鲁棒性
完整做青
师傅标注
分批次模型
人工建议
安全验收
品质对照
执行基础：固件、上位机、指标映射与版本归档
现场试用以工艺与安全验证通过为前提
Notes: 约30秒。学生参与具体工作应结合真实提交记录说明，未提供的成员、导师、荣誉、专利与合作关系不补写。本项目已有固件与数据平台、33项表格指标映射及121个缓存算式核对记录，作为执行基础。研发门槛来自docs/13_硬件测试后完整研发路线与验收标准.md。当前软件环境复验缺matplotlib，展示报告导出前先修复。

## Slide 17
让做青过程有记录
让工艺经验可复盘
青韵智控 凤凰单丛做青辅助系统
感谢聆听
广东工业大学
Notes: 约15秒。用已有采集与追溯成果收束，不承诺已经实现品质提升。背景沿用源文件，仅作装饰。问答可调取数据结果.xlsx和答辩基础报告，当前17页总数不额外加入附录。